Micronic飞针测试机EVOLUTION 7技术参数

| 机械部分 |  |
| --- | --- |
| 探针头 | 4 (2 前 / 2 后) |
| 最大测试面积 (x/y) | 24” x 20” | 610mm x 510mm |
| 最小测试板尺寸 | X=0.98” / Y=1.97” | X=25mm/ Y=50 mm |
| 测试板最大厚度 | 0.23“ | 6.0mm |
| 测试板最小厚度(真空状态) | 不限 | 不限 |
| 测试板最小厚度(标准状态) | 0.015” | 0.4mm |
| 重复精度 | 0.12mil | 3µm |
| x/y 分辨率 | 0.12mil | 3µm |
| 最小焊盘尺寸 | 3mil | 75µm |
| 最小焊盘间距 | 6mil 150µm |
| 探针压力 | 最大5 gr.(由压力感应控制) |
| CCD 镜头数目 | 2 (1 前 / 1 后) 自动定位 |
| 电子部分: |  |
| 测试电压 | 10 - 500V (可调) |
| 测试电流 | 10 - 500mA (可调) |
| 开路测试 | 电容测试/电阻测试（优先电容测试） |
| 短路测试 | 电容测试/电阻测试（优先电容测试） |
| 电源要求 | 115/230 V, 50/60 Hz, 5KW |
| 软件: | UCAM专用软件 |
| 资料接收格式 | IPC, Mania format, Microcraft等 |
| 资料准备软件 | 标准 |
| 修补软件 | 标准 |
| TFI测试 | 选项 |
| 尺寸及要求: |  |
| 外型尺寸(宽x深x高) | 1800 x850 x2000mm |
| 四线低阻测试功能 | 可选配(最小阻值可测试0.05mΩ) |  |
| 重量 | 1200 kg |  |
| 气压要求 | 6 bar |  |
| 室内温度 | 18° - 28°C |  |

***The End***

# Text boxes

技术参数